Oktatási Hivatal

A 2012/2013. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő fordulójának megoldása

I. kategória

ELTE Anyagfizikai Tanszék

Budapest, 2013 április 13.

Forgó hengerekre helyezett rúd mozgásának vizsgálata

A mérési feladat két szemben forgatott hengerre helyezett rúd oszcilláló mozgásának vizsgálata. A berendezés az alábbi fényképeken látható:

A rúd elmozdulását egy optikai kapupár előtt elmozduló kódtárcsa méri (2.ábra).

Az adatokat egy mikrokontroller gyűjti amihez kapcsolt nyomógombok és kijelző teszi lehetővé a mérés elindítását és a mért idő-elmozdulás adatpárok kiolvasását (3.ábra).

A méréshez a versenyzők az alábbi leírást kapták:

A mérés elvégzése a következőképpen történik:

- A kapott berendezésen a két orsóra szorosan úgy tekerje fel a madzagot, hogy a hengerek a madzag húzása közben szembe forogjanak felülről nézve befelé.

- Helyezze a két rúd közül az egyiket a két hengerre úgy, hogy a kódléc kerüljön a tartón elhelyezett optikai leolvasó két U alakú detektorának közepére. Azért, hogy a rúd a mozgás során ne forduljon el a rudak egyik oldala kicsit le van marva. Mindig úgy tegye fel a tudat, hogy a marás kifelé legyen.  A rúd közepe a tartó közepétől kb. 5 cm távolságra legyen.

- Nyomja meg az adatgyűjtő elektronika bal szélső gombját. Ekkor elindul az adatgyűjtés. A kijelzőn a „Running” felirat jelenik meg.  Alapértelmezésben az adatgyűjtő 50 ms-omként felveszi a rúd elmozdulását. Egy teljes mérés 100 adatot gyűjt. (Megjegyezzük, hogy az adatgyűjtő jobb szélső gombjának megnyomásával változtatni tudja az adatgyűjtés idejét, de az 50 ms használata a legoptimálisabb.) Az adatgyűjtés végével a kijelzőn a „Stop” felirat jelenik meg.

- A mérés elindítása után viszonylag lassan és lehetőleg egyenletesen húzza a madzagot. Ekkor a rúd rezgőmozgásba kezd.

- A felvett idő-elmozdulás adatpárok a balról második gomb nyomogatásával kiolvashatók. A balról harmadik gomb megnyomása az adatkiolvasás mutatóját visszaviszi az elejére. Ezzel lehet  újra kezdeni a kiolvasást. Megjegyezzük, hogy ha a kiolvasás mutató nem az elején áll akkor a „start” megnyomása nem indít el új mérést. Ezzel elkerülhető, hogy a még nem kiolvasott adatokat véletlenül felülírjuk.

- A mérés során változtatni tudja a hengerek távolságát. A két hengert mindig szimmetrikusan helyezze el. A lehetséges távolságok: 45, 55,65,75 cm. (A legszélső pozíciókat ne használja.)

Az elvégzendő feladatok a következők voltak:

- A mérést először az alumínium rúddal kezdje 45cm-es henger távolságnál. A mellékelt táblázatba vegye fel mind a 100 mérési adatpárt majd a milliméter papíron ábrázolja a rúd elmozdulásának időfüggését.  (10 pont)

- Adjon részletes elméleti magyarázatot a megfigyelt jelenségre. Határozza meg, hogy milyen összefüggés van a rezgésidő és a rudak távolsága ill. az egyéb releváns fizikai paraméterek között. (15 pont)

- A további három hengertávolság mellett  vegye fel a mozgást, de itt már elegendő minden 4. adatpárt felvenni. Ezután állapítsa meg a rezgésidőt a hengerek távolságának függvényében. A rezgésidő négyzetét ábrázolja a hengertávolság függvényében.  Milyen fizikai paraméter határozhatók meg ebből a görbéből és mennyi az értéke? (10 pont)

- A 55cm-es henger távolság mellett vizsgálja a műanyag rúd mozgását. Magyarázza meg az alumínium és a műanyag rúd mozgása közötti különbség okát. (5 pont)

A feladatok megoldása:

1. feladat: Az Al rúd esetén 55cm hengertávolság esetén kapott elmozdulás-idő diagram látható a 4. ábrán. A kötél nem teljesen kontrollálható kezdeti meghúzásából adódó rövid ideig tartó „szabálytalan” mozgás után a rúd jó közelítéssel harmonikus rezgést végez.

2. feladat : A rúd mozgásának leírásához először számítsuk ki a feltámasztásoknál ható erőket akkor ha a rúd középpontját  a hengereket összekötő l hosszúságú szakasz felezőpontjához képes x-el elmozdítjuk. Ekkor az 5. ábra alapján felírhatjuk az erők összegére hogy,

ahol m a rúd tömeg, g pedig a nehézségi gyorsulás. A forgatónyomatékok egyenlőségét a rúd közepére felírva adódik, hogy

Az egyenleteket megoldva kapjuk, hogy

Amennyiben a két hengert szembe forgatjuk akkor a rúdra ható vízszintes  a súrlódás következtében fellépő erő

ahol μ a súrlódási együttható. Megjegyezzük, hogy a szorzó abból adódik, hogy a rúd két egymással derékszöget bezáró kúpon van feltámasztva (lásd 1. ábra), így a feltámasztási felületre ható teljes nyomóerő a függőleges erő  -szerese. (Ha a versenyző nem vette figyelembe a    -es szorzót 2 pont levonást kapott.)  Innen a rúd mozgásegyenlete:

amely egy harmonikus rezgőmozgás  egyenlete. A rezgés T periódus ideje a mozgásegyenletből leolvasható:

Ezért amennyiben a hengerek távolságának függvényében ábrázoljuk a rezgésidő négyzetét egy egyenest kell kapjunk. Az egyenes meredekségéből a súrlódási együttható meghatározható.

3.feladat. Az Al rúd esetén különböző hengertávolságok mellett az alábbi rezgésidőket mérhetjük:

| Hengertávol-ság [cm] | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezgésidő [s] | 1.78 | 2.2 | 2.35 | 2.46 | 2.72 |

A méréseket többször megismételve megállapítható, hogy a periódusidő  adatok 5%-os hibával határozhatók meg.

Ábrázolva -et a hengertávolság függvényében majd az adatpárokra egy egyenest illesztve az egyenes meredekségére 0.082 cm/s2   adódik (lásd 6.ábra). Innen a súrlódási együttható a fenti képlet alapján (megjegyezzük, hogy a nehézségi gyorsulást cm/s2-ben kell beírni)

4. feladat: 55 cm-es hengertávolság mellett a műanyag rúdra 1.8 s-os rezgésidő adódik. Ez valamivel nagyobb mint a az Al rúdnál mért 2.2s. Így a műanyag rúd esetében a súrlódási együttható kisebb.

# Text boxes

2. ábra: Elmozdulás kódtárcsa az optikai kapupárral

3. ábra Adatgyűjtő elektronika

4. ábra Al rúd elmozdulás-idő diagramja 55cm-es henger-távolságnál

5. ábra: A hengereken fellépő erők kiszámítása.

6. ábra A rezgésidő négyzete a hengertávolság függvényében

1. ábra A mérőberendezés