|  | Oktatási Hivatal |
| --- | --- |
| A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló Fizika II. kategória FELADATok |

„Különösen” viselkedő oszcillátor vizsgálata

Elméleti bevezető:

A mérési feladat az ábrán látható kapcsolás különböző tulajdonságainak vizsgálata. A JP0-JP4 lehetőségeken a három rövidzárdugó megfelelő elhelyezésével három különböző áramkör rakható össze (a részleteket lásd alább).  A rövidzárdugók felhelyezéséhez és levételéhez használja a mellékelt csipeszt!

A mérendő áramkör sematikus kapcsolási rajza

Az ábrán látható x2 feliratú áramköri elem egy olyan erősítőt szimbolizál, amelynek kimenetén a földponthoz (GND) képest a földhöz képesti bemeneti feszültség kétszerese jelenik meg. Az erősítő bemenetén csak elhanyagolhatóan kicsi áram folyik, a kimenetén a terhelésnek megfelelő az áram, de az áramnak van egy maximális értéke, amely az egyik feladat szempontjából fontos lesz.

A kapott berendezés tartalmaz egy mikroszámítógép felhasználásával készült kétsugaras földfüggetlen bemenetekkel rendelkező oszcilloszkópot. Az oszcilloszkóp egyik bemenete mindig az ábra szerinti R (max. 1KΩ) ellenálláson eső feszültséget méri. A másik bemenetre az SC1-SC2 (barna ill. piros) mérőzsinórokon keresztül kapcsolhatunk feszültséget. A mérőzsinórokat a megfelelő MP1-MP3 mérőpontokra kapcsolva mérhető a C1 kondenzátoron, az L1 tekercsen ill. a kettő összegén megjelenő feszültség.

Az oszcilloszkópnak 3 különböző üzemmódja van, amelyek az érintőképernyőn az „M” gomb megérintésével váltogathatók. (Az érintőképernyőhöz használja a mellékelt pálcikát! Ezzel enyhén nyomja meg a panelt! Mivel az adatgyűjtés közben a rendszer nem érzékeli az érintést kb. 10s-ig tartsa nyomva a pálcikát!) Az első mód az R ellenálláson méri a feszültséget az idő függvényében (zöld görbe, U1(t) függvény). A második mód a mérőzsinórokon beadott feszültséget méri az idő függvényében (fehér görbe, U2(t) függvény). A harmadik mód az U2 feszültséget az U1  függvényében ábrázolja (xy mód).

A két csatorna maximálisan ±3V-ot tud mérni. A kijelző skálája a „<”, „>”, „^” ill. „~” gombok megnyomásával nagyítható ill. kicsinyíthető. Az eszköz tartalmaz egy SD kártyát, amely arra szolgál, hogy az aktuális ábra a „P” gomb megnyomásával elmenthető. A mentés akkor sikeres, ha megjelenik a „Printing” felirat és alatta egy számláló elszámol 99-ig. Ha ez nem történik meg, forduljon a mérést vezető oktatóhoz. A mérések befejezése után az ábrákat az oktatók ki tudják nyomtatni. Az ábrák kapnak egy automatikus sorszámot, azonban a keveredés elkerülésére kérjük, írja fel, melyik ábra mihez tartozik!

Mérési feladatok:

I. Az áramkör tartalmazza az R változtatható ellenállást. Az ellenállás aktuális értéke úgy mérhető meg, hogy a JP2-öt rövidre zárjuk és a JP4-et megszakítjuk. Ekkor az U1 feszültség időben állandó lesz.   Állapítsa meg a kapcsolási rajz alapján, hogy mi az összefüggés a mért feszültség és az ellenállás aktuális értéke között!

5 pont

II. Hagyja a JP1-et, JP2-őt és JP3-at megszakítva és a JP0-át és a JP4-et zárja rövidre! Mutassa meg, hogy az így kapott áramkör a 2x-es erősítő következtében egy olyan soros RLC körnek felel meg, amelyben az „ellenállás” negatív értéket vesz fel! Mi lehet ennek a következménye?

5 pont

III. Méréssel vizsgálja meg, hogy hogyan viselkedik az áramkör R változtatásával! A méréshez először teljesen csavarja le nullára R-t, majd igen lassan növelje! Vizsgálja U1(t) viselkedését! Értelmezze a tapasztaltakat! Használja fel az L1 és C1 számszerű értékét az értelmezésben! Megjegyezzük, hogy elegendően nagy R esetén a mérendő jel nagyobb is lehet mint 3V, így ezt „levágja” az oszcilloszkóp. R értékét csak addig növelje, amíg a jel „belefér” a mérési tartományba.

5 pont

IV. Amint már a bevezetőben említésre került, a beépített erősítőnek van egy maximális áram értéke, amit le tud adni. Határozza meg ennek értékét a mért U1(t) jel segítségével!

5 pont

V. Zárja rövidre JP1-et, JP3-at és JP4-et, JP0-at és JP2-őt pedig szakítsa meg! Ekkor egy dióda és egy kondenzátor (C2) is bekapcsolódik az áramkörbe.   A dióda következtében megjelenik egy nemlineáris elem az áramkörben. A dióda feszültség áram karakterisztikája

ahol e a természetes alapú logaritmus alapszáma (e=2,71..),  és  konstansok. Az R változtatható ellenállást nulláról elindítva, értékét igen lassan növelve, vizsgálja meg mit tapasztal! Először célszerű az xy módban megfigyelni a jelenségeket. Írja le, hogy milyen változások figyelhetők meg a mért jel jellegén az R változtatásával! Az új, más-más, jellegű viselkedés megjelenéséhez tartozó R értékeket mindig mérje meg a rövidzárdugók megfelelő áthelyezésével!

5 pont

VI. Értelmezze az xy módban látott viselkedésbeli átalakulást U1(t) és U2(t) segítségével. Írja le, hogyan változik a „mozgás” periódusideje R változtatásával!

5 pont

VII. A Kirchhoff-törvények felhasználásával írja fel az V. feladatban vizsgált áramkör viselkedését meghatározó egyenleteket! Természetesen az egyenletek a dióda következtében nemlineárisak, így azok megoldása analitikusan nem adható meg.

5 pont

VIII. Mit lehet mondani abban az esetben, ha a diódán kis áram folyik?

5 pont

A mérés elvégzéséhez 4 óra áll rendelkezésre. A feladatok megoldásához számítógép és telekommunikációs eszköz kivételével bármilyen segédeszköz használható. Ha valamelyik eszközzel problémája van, forduljon a felügyelő tanárhoz.

Jó munkát!

A feladatok megoldása

A mérési feladatot az ábrán látható mérőberendezésen kellett elvégezni.

A mérőberendezés fényképe

I. feladat: Az áramkör tartalmazza az R változtatható ellenállást. Az ellenállás aktuális értéke úgy mérhető meg, hogy a JP2-öt rövidre zárjuk és a JP4-et megszakítjuk. Ekkor az U1 feszültség időben állandó lesz.   Állapítsa meg a kapcsolási rajz alapján, hogy mi az összefüggés a mért feszültség és az ellenállás aktuális értéke között!

Az áramkörnek ebben az összeállításában a változtatható R ellenállás sorba van kötve az  R2=4 kΩ-os ellenállással és a két ellenállásra összesen UT=10 V van kapcsolva. Ekkor az R ellenálláson eső feszültség

Az oszcilloszkópon mért U1 feszültségből az R ellenállás értéke

II. feladat: Hagyja a JP1-et, JP2-őt és JP3-at megszakítva és a JP0-át és a JP4-et zárja rövidre! Mutassa meg, hogy az így kapott áramkör a 2x-es erősítő következtében egy olyan soros RLC körnek felel meg, amelyben az „ellenállás” negatív értéket vesz fel! Mi lehet ennek a következménye?

A feladat szerinti összeállítással az alábbi ábrán látható kapcsolás áll elő.

A II. feladat szerinti összeállítás sematikus rajza

Írjuk fel az áramkör működését megadó egyenleteket. Mivel az erősítő bemenetén csak elhanyagolható áram folyik be, az ellenálláson eső feszültség  ahol I1 az ellenálláson folyó áram. Tekintettel arra, hogy az erősítő kimenetén a földponthoz (GND) képest 2U feszültség jelenik meg, a kondenzátoron és a tekercsen eső feszültségek előjeles össze az ábra alapján szintén U. Így tehát  felírhatjuk, hogy

Az egyenletet átrendezve adódik, hogy

.

Ez megegyezik egy olyan sorol RLC kör egyenletével, amelyre nulla feszültséget kapcsolunk, azzal a különbséggel, hogy az R előtt egy negatív előjel van. Tehát az egyenlet olyan mintha egy negatív ellenállást tettünk volna be a soros RLC körbe.   Mivel tudjuk, hogy „valódi” ellenállás alkalmazása mellett az RLC körön csillapodó rezgés jön létre (ha mondjuk kezdetben a kondenzátor fel volt töltve) „negatív” ellenállás esetén növekvő amplitúdójú rezgés  jön létre. Az amplitúdó növekedését az erősítő áramkorlátja állítja meg, (lásd  IV feladat).

III. feladat: Méréssel vizsgálja meg, hogy hogyan viselkedik az áramkör R változtatásával! A méréshez először teljesen csavarja le nullára R-t, majd igen lassan növelje! Vizsgálja U1(t) viselkedését! Értelmezze a tapasztaltakat! Használja fel az L1 és C1 számszerű értékét az értelmezésben!

Az előző feladat megoldása alapján az áramkörben harmonikusan változó áram jön létre. R=90 Ω estén az ellenálláson mért U1 feszültség időfüggését az alábbi ábra mutatja.

R=90Ω esetén az ellenálláson eső feszültség időfüggése.

Az ábráról leolvasható, hogy a rezgés periódus ideje T=0,65 ms. Ami f=1,54 kHz frekvenciának felel meg.

A soros LC rezgőkör frekvenciája

A mérendő áramkör esetén L=100 mH és C=100 nF. Ezeket a fenti képletbe behelyettesítve f=1,59 kHz frekvencia adódik, ami 5% pontossággal megegyezik a mért értékkel. (Az eltérés az áramköri elemek pontatlanságából adódik.)

Az ellenállás értékét növelve a rezgés amplitúdója növekszi, de egy bizonyos érték után a rezgés kilép az oszcilloszkóppal mérhető feszültségtartományból.

IV. feladat: Amint már a bevezetőben említésre került, a beépített erősítőnek van egy maximális áram értéke, amit le tud adni. Határozza meg ennek értékét a mért U1(t) jel segítségével!

Amint már korábban említettük a rezgés amplitúdójának növekedését az erősítő áramkorlátja állítja meg. A fenti ábra alapján  R=90 Ω estén a rezgés amplitúdója Ua=0,65 V. Innen az erősítő által leadott maximális áram  Imax=Ua/R=7,2 mA.

V. Zárja rövidre JP1-et, JP3-at és JP4-et, JP0-at és JP2-őt pedig szakítsa meg! Ekkor egy dióda és egy kondenzátor (C2) is bekapcsolódik az áramkörbe.   A dióda következtében megjelenik egy nemlineáris elem az áramkörben. A dióda feszültség áram karakterisztikája

ahol e a természetes alapú logaritmus alapszáma (e=2,71..),  és  konstansok. Az R változtatható ellenállást nulláról elindítva, értékét igen lassan növelve, vizsgálja meg mit tapasztal! Először célszerű az xy módban megfigyelni a jelenségeket. Írja le, hogy milyen változások figyelhetők meg a mért jel jellegén az R változtatásával! Az új, más-más, jellegű viselkedés megjelenéséhez tartozó R értékeket mindig mérje meg a rövidzárdugók megfelelő áthelyezésével!

Az V. feladat szerinti kapcsolás sematikus rajza

Az R különböző értékeinél felvettük az ellenálláson mérhető UR(t) feszültség időfüggését valamint az oszcilloszkóp xy módjában a kondenzátoron eső feszültséget az ellenálláson eső feszültség függvényében Uc(UR) (a mért jelek UR=U1, ill. UC=U2). A kapott eredmények az alábbi ábrasorozaton láthatók.

R=130 Ω esetén az Uc(UR) görbe.

R=130 Ω esetén az UR(t) görbe.

R=220 Ω esetén az Uc(UR) görbe.

R=220 Ω esetén az UR(t) görbe.

R=290 Ω esetén az Uc(UR) görbe

R=290 Ω esetén az UR(t) görbe.

R=320 Ω esetén az Uc(UR) görbe

R=3255 Ω esetén az Uc(UR) görbe

R=440 Ω esetén az Uc(UR) görbe

R=600 Ω esetén az Uc(UR) görbe

R=650 Ω esetén az Uc(UR) görbe

R=650 Ω esetén az UR(t) görbe.

Az ábrák alapján a következőket állapíthatjuk meg: R=130 Ω-nál kisebb ellenállás esetén az áramkör úgy viselkedik mint egy oszcillátor. Ugyanúgy mint a dióda bekapcsolása nélkül az áram periodikusan változik az idő függvényében. Ennek megfelelően az Uc(UR) görbe ellipszis.

R=220 Ω-os ellenállás értéknél az  Uc(UR) görbén egy „felhasadás” jelenik meg. A rendszer közel kétszer annyi idő után kerül csak vissza ugyanabba az állapotba. Ilyen módon egy periódusidő kétszerezés jelenik meg és az áram már nem szinuszosan változik.

R=290 Ω-os ellenállás értéknél az  Uc(UR) görbén a „felhasadása” jelentősen kiszélesedik.

R=320 Ω-os ellenállásnál egy további  „felhasadása” jelenik meg, amely egy újabb periódusidő kettőződésnek felel meg.   R=325 Ω-nál a felhasadási sorozat tovább folytatódik, habár ez már csak nehezen megfigyelhető.

R=440 Ω-nál már semmilyen periodikusság nem figyelhető meg a mozgásnál. Ez az esetet nevezzük kaotikus viselkedésnek.

Érdekesség, hogy a kaotikus tartományhoz tartozó ellenállás intervallumon belül meg tudnak jelenni periodikus mozgások, amelyek azonban messze nem szinuszos időfejlődést mutatnak. Erre látunk példát R=600 Ω-nál.

VI. feladat: Értelmezze az xy módban látott viselkedésbeli átalakulást U1(t) és U2(t) segítségével. Írja le, hogyan változik a „mozgás” periódusideje R változtatásával!

Amint az előző feladat megoldásában már láttuk R=220 Ω-os ellenállás alatt mind az ellenálláson mind a kondenzátoron időben szinuszosan változó feszültség jön létre. R=220 Ω ellenállásnál megjelenik egy „felhasadás az Uc(UR) görbén, amelyhez egy periódusidő kettőződés tartozik. Ekkor már a feszültségek nem pontosan szinuszosan változnak az időben. Az ellenállást tovább növelve további „felhasadások ill. periódusidő kettőződések jelennek meg. Az új perióduskettőzésekhez egyre kisebb ellenállás változások szükségesek. R=330 Ω felett kaotikus viselkedés alakul ki, de vannak olyan ellenállás tartományok amelyekben a rezgés ismét periodikus.

VII. feladat: A Kirchhoff-törvények felhasználásával írja fel az V. feladatban vizsgált áramkör viselkedését meghatározó egyenleteket! Természetesen az egyenletek a dióda következtében nemlineárisak, így azok megoldása analitikusan nem adható meg.

Az áramkörre vonatkozó Kirchhoff törvények felírásához használjuk a következő mennyiségeket (az áramok iránya feleljen meg az áramkör ábráján feltüntetett irányoknak): Az R ellenálláson folyó I1 áram,  a diódán folyó I2 áram, az R3 ellenálláson folyó I3, a C1 kondenzátoron levő Q1 töltés, a C2 kondenzátoron levő Q2 töltés, valamint az R ellenálláson eső U  feszültség. Jelöljük UT-vel a 20V-os telepfeszültséget.

A huroktörvény alapján a feszültségekre a következőket írhatjuk fel:

,

ahol a dióda megadott feszültség áram karakterisztikájából

,

továbbá

.

A C2 kondenzátor és az L1 tekercs összekötésénél levő csomópontra felírhatjuk, hogy

A fenti egyenletek a dióda karakterisztikája következtében nemlineárisak, így csak numerikusan oldhatók meg.

VIII. feladat: Mit lehet mondani abban az esetben, ha a diódán kis áram folyik?

Abban az esetben, ha az R ellenállás kicsi a diódán folyó áram ingadozása (egy meghatározott áramérték körül) kicsi. Ilyenkor az UD(I2) függvény a változást megadó tartományban egy lineáris függvénnyel helyettesíthető. Ez azt jelenti, hogy a dióda a változás szempontjából ekkor úgy viselkedik, mint egy ellenállás. Ennek következtében az ellenálláson színuszosan változó feszültség jön létre.